Масса мусора по расценкам сборника № 46 (смотри СИ №03-2001 стр.107)

| № расценки | Наименование работ | Расчет массы мусора |
| --- | --- | --- |
| ТЕР46-2001 | ЕРС46-1999 | Е46-1984 |  |  |
| 46-02-001-1 | 46-16-1 | 46-24 | Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на монолитные Железобетонные Конструкции | Р=7.0м3*0.6т/м3+12.7т=16.900 т/100м2 |
| 46-02-002-1 | 46-17-1 | 46-26 | Замена перекрытий на монолитные ЖБК: из кирпичных сводов | Р=1.800т/м3*Vсвода (см. ТЕРр-2001 о.у.п.1.22) |
| 46-02-002-2 | 46-17-2 | 46-27 | Замена перекрытий на монолитные ЖБК: гофрированной стали | Р= прямым счетом т/м3 |
| 46-02-004-1 | 46-19-1 |  | Демонтаж металлоконструкций покрытий | Р=1.000т/т |
| 46-02-006-1 | 46-21-1 | 46-29 | Замена: бутовых фундаментов под существующими стенами (удовлетворительное состояние конструкций) | Р=1.230 т/м3 (см. ТЕР46-04-001-1; ЕРС46-34-1) |
|  |  |  | Замена: бутовых фундаментов под существующими стенами (состояние конструкций – неудовлетворительное) | Р=1.570 т/м3 (см. ТЕР46-04-001-1; ЕРС46-34-1) |
| 46-02-008-1 | 46-23-1 | 46-32 | Замена ступеней (железобетонных): на косоурах | Р=8.000 т/100м |
|  |  |  | Замена ступеней (мозаичных): на косоурах | Р=8.500 т/100м |
| 46-02-008-2 | 46-23-2 | 46-33 | Замена ступеней (железобетонных): на сплошном основании | Р=7.800 т/100м |
|  |  |  | Замена ступеней (мозаичных): на сплошном основании | Р=8.300 т/100м |
| 46-02-009-1 | 46-24-1 | 46-34 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных | Р=6.300т/100м2 *(ТОЛЩИНА мм/25мм) (см. КЦЦС «Консультации…» М., 2002, стр.91, №2.1.49) |
| 46-02-009-2 | 46-24-2 | 46-35 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | Р=4.35т/100м2 *(ТОЛЩИНА мм/22мм) (то же) |
| 46-02-009-3 | 46-24-3 | 46-36 | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр деревянных | Р=10.9т/100м2 *(ТОЛЩИНА мм/40мм) (– “ –) |
| 46-02-009-2 | 46-24-4 | 46-37 | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных | Р=6.9т/100м2 *(ТОЛЩИНА мм/35мм) (– “ –) |
| 46-03-001-1 | 46-25-1 | 46-156 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 20мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.020*0.020/4=0.016 т/100шт. |
| 46-03-001-2 | 46-25-2 | 46-157 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 25мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.025*0.025/4=0.024 т/100шт. |
| 46-03-001-3 | 46-25-3 | 46-158 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 32мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.032*0.032/4=0.040 т/100шт. |
| 46-03-001-4 | 46-25-4 | 46-159 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 40мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.040*0.040/4=0.062 т/100шт. |
| 46-03-001-5 | 46-25-5 | 46-160 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 45мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.045*0.045/4=0.079 т/100шт. |
| 46-03-001-6 | 46-25-6 | 46-161 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 50мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.050*0.050/4=0.097 т/100шт. |
| 46-03-001-7 | 46-25-7 | 46-162 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 55мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.055*0.055/4=0.117 т/100шт. |
| 46-03-001-8 | 46-25-8 | 46-163 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 60мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.060*0.060/4=0.140 т/100шт. |
| 46-03-001-9 | 46-25-9 | 46-164 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 70мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.070*0.070/4=0.190 т/100шт. |
| 46-03-001-10 | 46-25-10 | 46-165 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 80мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.080*0.080/4=0.248 т/100шт. |
| 46-03-001-11 | 46-25-11 | 46-166 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 90мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.090*0.090/4=0.314 т/100шт. |
| № расценки | Наименование работ | Расчет массы мусора |
| ТЕР46-2001 | ЕРС46-1999 | Е46-1984 |  |  |
| 46-03-001-12 | 46-25-12 | 46-167 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 100мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.100*0.100/4=0.388 т/100шт. |
| 46-03-001-13 | 46-25-13 | 46-168 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 110мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.110*0.110/4=0.469 т/100шт. |
| 46-03-001-14 | 46-25-14 | 46-169 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 125мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.125*0.125/4=0.606 т/100шт. |
| 46-03-001-15 | 46-25-15 | 46-170 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 140мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.140*0.140/4=0.760 т/100шт. |
| 46-03-001-16 | 46-25-16 | 46-171 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 160мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.160*0.160/4=0.993 т/100шт. |
| 46-03-001-17 | 46-25-17 | 46-172 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 20мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.020*0.020/4=0.0008т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-001-18 | 46-25-18 | 46-173 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 25мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.025*0.025/4=0.0012т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-001-19 | 46-25-19 | 46-174 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 32мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.032*0.032/4=0.0020т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-001-20 | 46-25-20 | 46-175 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 40мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.040*0.040/4=0.0031т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-001-21 | 46-25-21 | 46-176 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 45мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.045*0.045/4=0.0039т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-001-22 | 46-25-22 | 46-177 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 50мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.050*0.050/4=0.0048т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-001-23 | 46-25-23 | 46-178 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 55мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.055*0.055/4=0.0059т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-001-24 | 46-25-24 | 46-179 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 60мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.060*0.060/4=0.0070т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-001-25 | 46-25-25 | 46-180 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 70мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.070*0.070/4=0.0095т/100шт * Кслоев |
| 46-03-001-26 | 46-25-26 | 46-181 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 80мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.080*0.080/4=0.0124т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-001-27 | 46-25-27 | 46-182 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 90мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.090*0.090/4=0.0157т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-001-28 | 46-25-28 | 46-183 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 100мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.100*0.100/4=0.0194т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-001-29 | 46-25-29 | 46-184 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 110мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.110*0.110/4=0.0235т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-001-30 | 46-25-30 | 46-185 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 125мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.125*0.125/4=0.0303т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-001-31 | 46-25-31 | 46-186 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 140мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.140*0.140/4=0.0380т/100шт. * Кслоёв |
| № расценки | Наименование работ | Расчет массы мусора |
| ТЕР46-2001 | ЕРС46-1999 | Е46-1984 |  |  |
| 46-03-001-32 | 46-25-32 | 46-187 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 160мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.160*0.160/4=0.0496т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-002-1 | 46-26-1 | 46-188 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 20мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.020*0.020/4=0.016 т/100шт. |
| 46-03-002-2 | 46-26-2 | 46-189 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 25мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.025*0.025/4=0.024 т/100шт. |
| 46-03-002-3 | 46-26-3 | 46-190 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 32мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.032*0.032/4=0.040 т/100шт. |
| 46-03-002-4 | 46-26-4 | 46-191 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 40мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.040*0.040/4=0.062 т/100шт. |
| 46-03-002-5 | 46-26-5 | 46-192 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 45мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.045*0.045/4=0.079 т/100шт. |
| 46-03-002-6 | 46-26-6 | 46-193 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 50мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.050*0.050/4=0.097 т/100шт. |
| 46-03-002-7 | 46-26-7 | 46-194 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 55мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.055*0.055/4=0.117 т/100шт. |
| 46-03-002-8 | 46-26-8 | 46-195 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 60мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.060*0.060/4=0.140 т/100шт. |
| 46-03-002-9 | 46-26-9 | 46-196 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 70мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.070*0.070/4=0.190 т/100шт. |
| 46-03-002-10 | 46-26-10 | 46-197 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 80мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.080*0.080/4=0.248 т/100шт. |
| 46-03-002-11 | 46-26-11 | 46-198 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 90мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.090*0.090/4=0.314 т/100шт. |
| 46-03-002-12 | 46-26-12 | 46-199 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 100мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.100*0.100/4=0.388 т/100шт. |
| 46-03-002-13 | 46-26-13 | 46-200 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 110мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.110*0.110/4=0.469 т/100шт. |
| 46-03-002-14 | 46-26-14 | 46-201 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 125мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.125*0.125/4=0.606 т/100шт. |
| 46-03-002-15 | 46-26-15 | 46-202 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 140мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.140*0.140/4=0.760 т/100шт. |
| 46-03-002-16 | 46-26-16 | 46-203 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК глубиной 200мм диаметром: 160мм | Р=2.470*100*0.20*3.14*0.160*0.160/4=0.993 т/100шт. |
| 46-03-002-17 | 46-26-17 | 46-204 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 20мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.020*0.020/4=0.0008т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-002-18 | 46-26-18 | 46-205 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 25мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.025*0.025/4=0.0012т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-002-19 | 46-26-19 | 46-206 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 32мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.032*0.032/4=0.0020т/100шт. * Кслоёв |
| № расценки | Наименование работ | Расчет массы мусора |
| ТЕР46-2001 | ЕРС46-1999 | Е46-1984 |  |  |
| 46-03-002-20 | 46-26-20 | 46-207 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 40мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.040*0.040/4=0.0031т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-002-21 | 46-26-21 | 46-208 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 45мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.045*0.045/4=0.0039т/100шт. * Кслоев |
| 46-03-002-22 | 46-26-22 | 46-209 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 50мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.050*0.050/4=0.0048т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-002-23 | 46-26-23 | 46-210 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 55мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.055*0.055/4=0.0059т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-002-24 | 46-26-24 | 46-211 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 60мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.060*0.060/4=0.0070т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-002-25 | 46-26-25 | 46-212 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 70мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.070*0.070/4=0.0095т/100шт * Кслоёв |
| 46-03-002-26 | 46-26-26 | 46-213 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 80мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.080*0.080/4=0.0124т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-002-27 | 46-26-27 | 46-214 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 90мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.090*0.090/4=0.0157т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-002-28 | 46-26-28 | 46-215 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 100мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.100*0.100/4=0.0194т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-002-29 | 46-26-29 | 46-216 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 110мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.110*0.110/4=0.0235т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-002-30 | 46-26-30 | 46-217 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 125мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.125*0.125/4=0.0303т/100шт. * Кслоев |
| 46-03-002-31 | 46-26-31 | 46-218 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 140мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.140*0.140/4=0.0380т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-002-32 | 46-26-32 | 46-219 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий в ЖБК на каждые 10мм изменения глубины диаметром: 160мм | Р=2.470*100*0.01*3.14*0.160*0.160/4=0.0496т/100шт. * Кслоёв |
| 46-03-007-1 | 46-27-1 | 46-38 | Пробивка проемов в конструкциях: из бутового камня | Р=0.66м3*1.8т/м3+1.05=2.238 т/м3 |
| 46-03-007-2 | 46-27-2 | 46-39 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | Р=2.400 т/м3 |
| 46-03-007-3 | 46-27-3 | 46-40 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | Р=0.69м3*1.8т/м3+0.95=2.192 т/м3 |
| 46-03-008-1 | 46-28-1 | 46-41 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12см | Р=1.850 т/10м2 ниш |
| 46-03-008-2 | 46-28-2 | 46-42 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25см | Р=3.710 т/10м2 ниш |
| 46-03-009-1 | 46-29-1 | 46-43 | Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером: до 130*130мм | Р=0.800 т/100шт. |
| 46-03-009-2 | 46-29-2 | 46-44 | Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером: до 260*260мм | Р=3.200 т/100шт. |
| 46-03-009-3 | 46-29-3 | 46-45 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах: d до 25мм глубиной до 25см | Р=0.025 т/100шт. |
| 46-03-009-4 | 46-29-4 | 46-46 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах: d до 25мм глубиной до 38см | Р=0.037 т/100шт. |
| 46-03-009-5 | 46-29-5 | 46-47 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах: d до 25мм глубиной до 51см | Р=0.050 т/100шт. |
| 46-03-009-6 | 46-29-6 | 46-48 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах: d до 50мм глубиной до 25см | Р=0.098 т/100шт. |
| 46-03-009-7 | 46-29-7 | 46-49 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах: d до 50мм глубиной до 38см | Р=0.149 т/100шт. |
| 46-03-009-8 | 46-29-8 | 46-50 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах: d до 50мм глубиной до 51см | Р=0.200 т/100шт. |
| № расценки | Наименование работ | Расчет массы мусора |
| ТЕР46-2001 | ЕРС46-1999 | Е46-1984 |  |  |
| 46-03-010-1 | 46-30-1 | 46-51 | Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах глубиной 100мм площадью: до 20см2 (h=100-150/h=150-200/ЖБК) | Р=0.048т/100шт. * Ктч Кжбк=1.1; Ктолщ.= (толщина мм)/100мм; (см. ТЕР-46 т.ч. п.3.3,3.4) |
| 46-03-010-2 | 46-30-2 | 46-52 | Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах глубиной 100мм площадью: до 100см2 (h=100-150/h=150-200/ЖБК) | Р=0.240т/100шт. * Ктч Кжбк=1.1; Ктолщ.= (толщина мм)/100мм; (см. ТЕР-46 т.ч. п.3.3,3.4) |
| 46-03-010-3 | 46-30-3 | 46-53 | Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах глубиной 100мм площадью: до 500см2 (h=100-150/h=150-200/ЖБК) | Р=1.200т/100шт. * Ктч Кжбк=1.1; Ктолщ.= (толщина мм)/100мм; (см. ТЕР-46 т.ч. п.3.3,3.4) |
| 46-03-010-4 | 46-30-4 | 46-54 | Пробивка отверстий в бетонных потолках глубиной 100мм площадью: до 20см2 (h=100-150/h=150-200/ЖБК) | Р=0.048т/100шт. * Ктч Кжбк=1.1; Ктолщ.= (толщина мм)/100мм; (см. ТЕР-46 т.ч. п.3.3,3.4) |
| 46-03-010-5 | 46-30-5 | 46-55 | Пробивка отверстий в бетонных потолках глубиной 100мм площадью: до 100см2 (h=100-150/h=150-200/ЖБК) | Р=0.240т/100шт. * Ктч Кжбк=1.1; Ктолщ.= (толщина мм)/100мм; (см. ТЕР-46 т.ч. п.3.3,3.4) |
| 46-03-010-6 | 46-30-6 | 46-56 | Пробивка отверстий в бетонных потолках глубиной 100мм площадью: до 500см2 (h=100-150/h=150-200/ЖБК) | Р=1.200т/100шт. * Ктч Кжбк=1.1; Ктолщ.= (толщина мм)/100мм; (см. ТЕР-46 т.ч. п.3.3,3.4) |
| 46-03-011-1 | 46-31-1 | 46-57 | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения: до 20см2 | Р=0.400 т/100м |
| 46-03-011-2 | 46-31-2 | 46-58 | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения: до 50см2 | Р=1.000 т/100м |
| 46-03-011-3 | 46-31-3 | 46-59 | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения: до 100см2 | Р=2.000 т/100м |
| 46-03-011-4 | 46-31-4 | 46-60 | На каждые 20см2 сверх 100см2 добавлять к ТЕР46-03-011-3 (ЕРС46-31-3) | Р=0.400 т/100м * Кслоёв |
| 46-03-012-1 | 46-32-1 | 46-61 | Пробивка борозд в БК полов и стен площадью сечения: до 20см2 | Р=0.480 т/100м |
| 46-03-012-2 | 46-32-2 | 46-62 | Пробивка борозд в БК полов и стен площадью сечения: до 50см2 | Р=1.200 т/100м |
| 46-03-012-3 | 46-32-3 | 46-63 | Пробивка борозд в БК полов и стен площадью сечения: до 100см2 | Р=2.400 т/100м |
| 46-03-012-4 | 46-32-4 | 46-64 | Пробивка борозд в БК потолков площадью сечения: до 20см2 | Р=0.480 т/100м |
| 46-03-012-5 | 46-32-5 | 46-65 | Пробивка борозд в БК потолков площадью сечения: до 50см2 | Р=1.200 т/100м |
| 46-03-012-6 | 46-32-6 | 46-66 | Пробивка борозд в БК потолков площадью сечения: до 100см2 | Р=2.400 т/100м |
| 46-03-012-7 | 46-32-7 | 46-67 | Пробивка борозд в Бетонных Конструкциях полов и стен площадью сечения: на 20см2 сверх 100см2 | Р=0.480 т/100м * Кслоёв |
| 46-03-012-8 | 46-32-8 | 46-68 | Пробивка борозд в БК потолков площадью сечения: на 20см2 сверх 100см2 | Р=0.480 т/100м * Кслоёв |
| 46-04-001-1 | 46-34-1 | 46-76 | Разборка: фундаментов бутовых (удовлетворительное состояние К) | Р=0.510 * 1.800 + 1.230=2.148 т/м3 |
|  |  |  | Разборка: фундаментов бутовых (неудовлетворительное состояние К) | Р=0.310 * 1.800 + 1.570=2.128 т/м3 |
| 46-04-001-2 | 46-34-2 | 46-77 | Разборка: фундаментов бетонных | Р=0.670 * 1.800 + 1.200=2.406 т/м3 |
| 46-04-001-3 | 46-34-3 | 46-78 | Разборка: фундаментов железобетонных | Р=2.400 т/м3 |
| 46-04-001-4 | 46-34-4 | 46-79 | Разборка: стен кирпичных (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(0.154+0.474)*1.800+0.670=1.800 т/м3 |
|  |  |  | Разборка: стен кирпичных (неудовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(0.097+0.474)*1.800+0.890=1.918 т/м3 |
| 46-04-001-5 | 46-34-5 | 46-80 | Разборка: стен мелкоблочных | Р=0.455 * 1.800 + 0.620=1.439 т/м3 |
| 46-04-002-1 | 46-35-1 | 46-81 | Разборка монолитных перекрытий: бетонных | Р=2.400 т/м3 |
| 46-04-002-2 | 46-35-2 | 46-82 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных | Р=2.470 т/м3 |
| 46-04-003-1 | - | - | Разборка ЖБК объемом более 1м3 отбойными молотками из БМ: 100 | Р=2.470 т/м3 (аналогично 04-002-2) |
| 46-04-003-2 | - | - | Разборка ЖБК объемом более 1м3 отбойными молотками из БМ: 150 | Р=2.470 т/м3 (аналогично 04-002-2) |
| 46-04-003-3 | - | - | Разборка ЖБК объемом более 1м3 отбойными молотками из БМ: 200 | Р=2.470 т/м3 (аналогично 04-002-2) |
| 46-04-003-4 | - | - | Разборка ЖБК объемом более 1м3 отбойными молотками из БМ: 250 | Р=2.470 т/м3 (аналогично 04-002-2) |
| 46-04-003-5 | - | - | Разборка ЖБК объемом более 1м3 отбойными молотками из БМ: 300 | Р=2.470 т/м3 (аналогично 04-002-2) |
| № расценки | Наименование работ | Расчет массы мусора |
| ТЕР46-2001 | ЕРС46-1999 | Е46-1984 |  |  |
| 46-04-003-6 | - | - | Разборка БК объемом более 1м3 отбойными молотками из БМ: 100 | Р=2.400 т/м3 (аналогично 04-002-1) |
| 46-04-003-7 | - | - | Разборка БК объемом более 1м3 отбойными молотками из БМ: 150 | Р=2.400 т/м3 (аналогично 04-002-1) |
| 46-04-003-8 | - | - | Разборка БК объемом более 1м3 отбойными молотками из БМ: 200 | Р=2.400 т/м3 (аналогично 04-002-1) |
| 46-04-003-9 | - | - | Разборка БК объемом более 1м3 отбойными молотками из БМ: 250 | Р=2.400 т/м3 (аналогично 04-002-1) |
| 46-04-003-10 | - | - | Разборка БК объемом более 1м3 отбойными молотками из БМ: 300 | Р=2.400 т/м3 (аналогично 04-002-1) |
| 46-04-005-1 | 46-37-1 | 46-83 | Разборка монолитных перегородок: бетонных | Р=2.400 т/м3 |
| 46-04-005-2 | 46-37-2 | 46-84 | Разборка монолитных перегородок: железобетонных | Р=2.470 т/м3 |
| 46-04-006-1 | 46-38-1 | 46-85 | Разборка деревянных перегородок: из готовых щитов (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(0.10+0.16+2.90+42.5*0.0565)*0.600+9.100=12.437 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных перегородок: из готовых щитов (состояние Конструкций - неудовлетворительное) | Р=(0.05+0.08+2.90+21.2*0.0565)*0.600+9.900=12.437 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных перегородок: дощатых однослойных (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(0.12+2.2+2.8)*0.60+8.000=11.072 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных перегородок: дощатых однослойных (состояние Конструкций - неудовлетворительное) | Р=(0.06+1.1+2.8)*0.60+8.000=11.076 т/100м2 |
| 46-04-006-2 | 46-38-2 | 46-86 | Разборка деревянных перегородок: двухслойных с изоляцией прокладочной | Р=6.5 * 0.600 + 9.900=13.800 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных перегородок: двухслойных с изоляцией засыпной (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(0.35+6.20)*0.600+12.800=16.730 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных перегородок: двухслойных с изоляцией засыпной (неудовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(0.17+6.20)*0.600+12.900=16.722 т/100м2 |
| 46-04-006-3 | 46-38-3 | 46-87 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(0.08+1.9+2.3)*0.600+0.250=2.818 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (неудовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(0.04+0.9+2.3)*0.600+0.840=2.784 т/100м2 |
| 46-04-006-4 | 46-38-4 | 46-88 | Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит | Р=100м2 * (толщину в м, при толщине 0.1м) * 1.200т/м3=12.000 т/100м2 |
| 46-04-007-1 | 46-39-1 | 46-89 | Разборка деревянных междуэтажных перекрытий: оштукатуренных из пластин (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(1.5+3.9+6.4)*0.60+18.800=25.880 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных междуэтажных перекрытий: оштукатуренных из пластин (неудовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(0.7+1.9+6.4)*0.60+20.400=25.800 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных междуэтажных перекрытий: оштукатуренных из щитов (удовлетворительное состояние конструкций) | Р=(1.5+40.0*0.06+4.1)*0.600+17.100=21.900 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных междуэтажных перекрытий: оштукатуренных из щитов (неудовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(0.7+20.0*0.06+4.1)*0.600+18.200=21.800 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных междуэтажных перекрытий: оштукатуренных из досок (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(1.5+1.2+3.2)*0.60+17.900=21.440 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных междуэтажных перекрытий: оштукатуренных из досок (неудовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(0.7+0.7+3.2)*0.60+18.700=21.460 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных междуэтажных перекрытий: оштукатуренных из горбыля (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(1.5+2.8+5.1)*0.60+17.200=22.840 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных междуэтажных перекрытий: оштукатуренных из горбыля (неудовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(0.1+1.4+5.1)*0.60+18.400=22.360 т/100м2 |
| № расценки | Наименование работ | Расчет массы мусора |
| ТЕР46-2001 | ЕРС46-1999 | Е46-1984 |  |  |
| 46-04-007-2 | 46-39-2 | 46-90 | Разборка деревянных междуэтажных перекрытий: неоштукатуренных из пластин (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(1.5+3.9+6.4)*0.60+14.200=21.280 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных междуэтажных перекрытий: неоштукатуренных из пластин (неудовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(0.7+1.9+6.4)*0.60+15.800=21.200 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных междуэтажных перекрытий: неоштукатуренных из щитов (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(1.5+40.0*0.06+4.1)*0.600+12.500=17.300 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных междуэтажных перекрытий: неоштукатуренных из щитов (неудовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(0.7+20.0*0.06+4.1)*0.600+13.700=17.300 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных междуэтажных перекрытий: неоштукатуренных из досок (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(1.5+1.2+3.2)*0.60+17.900=21.440 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных междуэтажных перекрытий: неоштукатуренных из досок (неудовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(0.7+0.7+3.2)*0.60+18.700=21.460 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных междуэтажных перекрытий: неоштукатуренных из горбыля (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(1.5+2.8+5.1)*0.60+17.200=22.840 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных междуэтажных перекрытий: неоштукатуренных из горбыля (неудовлетворительное состояние Конструкций) | Р=(0.1+1.4+5.1)*0.60+18.400=22.360 т/100м2 |
| 46-04-007-3 | 46-39-3 | 46-91 | Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатом из досок (удовлетворительное состояние конструкций) | Р=(2.0 + 2.40) * 0.600 + 0.200=2.840 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатом из досок (неудовлетворительное состояние конструкций) | Р=(1.0 + 2.40) * 0.600 + 0.800=2.840 т/100м2 |
| 46-04-007-4 | 46-39-4 | 46-92 | Разборка деревянных прогонов перекрытий (из досок, расход материалов см. ТЕР-10-01-082-1) | Р=(1.010+0.040)*0.600+0.0075+0.002=0.640 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных прогонов перекрытий (из брусьев, расход материалов см. ТЕР-10-01-082-2) | Р=(1.020+0.030)*0.600+0.0007+0.001=0.632 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных перекрытий: защитного настила покрытия (расход материалов см. ТЕР-10-01-083-8) | Р=1.70 * 0.600 + 0.00790=1.028 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных перекрытий: рабочего настила покрытия (толщиной 25 мм разреженного, расход материалов см. ТЕР-10-01-083-2) | Р=2.10 * 0.600 + 0.00700=1.267 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных перекрытий: рабочего настила покрытия (толщиной 25 мм сплошного, расход материалов см. ТЕР-10-01-083-3) | Р=2.63 * 0.600 + 0.00875=1.587 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных перекрытий: рабочего настила покрытия (толщиной 40 мм разреженного, расход материалов см. ТЕР-10-01-083-4) | Р=3.36 * 0.600 + 0.01120=2.027 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных перекрытий: рабочего настила покрытия (толщиной 40 мм сплошного, расход материалов см. ТЕР-10-01-083-5) | Р=4.20 * 0.600 + 0.01400=2.534 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных перекрытий: рабочего настила покрытия (толщиной 50 мм разреженного, расход материалов см. ТЕР-10-01-083-6) | Р=4.20 * 0.600 + 0.01770=2.538 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных перекрытий: рабочего настила покрытия (толщиной 50 мм сплошного, расход материалов см. ТЕР-10-01-083-7) | Р=5.25 * 0.600 + 0.02210=3.172 т/100м2 |
| 46-04-007-5 | 46-39-5 | 46-93 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит: асбоцементных (расход материалов см. ТЕР-15-01-047-2) | Р=1.050 * 0.600 + 0.0521 + 0.0041 + 0.0200 + 102.0 * 0.0193=2.675 т/100м2 |
| 46-04-007-6 | 46-39-6 | 46-94 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран (расход материалов см. ТЕР-15-01-047-2) | Р=1.050 * 0.600 + 0.0521 + 0.0041 + 0.0200 + 102.0 * 0.0105=1.777 т/100м2 |
| № расценки | Наименование работ | Расчет массы мусора |
| ТЕР46-2001 | ЕРС46-1999 | Е46-1984 |  |  |
| 46-04-008-1 | 46-40-1 | 46-95 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (норма мусора см. ТЕРр-58-01-007-8; при разборке более 4-х слоёв, см. «Консультации…» КЦЦС, М., 2004 г., стр.193, №2.1.50. Кслоёв=Nслоёв:4слоя*0.9) | Р=0.780 * Кслоёв т/100м2 |
| 46-04-008-2 | 46-40-2 | 46-96 | Разборка покрытий кровель с настенными желобами из листовой стали: (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=0.300 + 0.110 + 0.110=0.520 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка покрытий кровель с настенными желобами из листовой стали: (неудовлетворительное состояние Конструкций) | Р=0.290 + 0.290=0.580 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка покрытий кровель без настенных желобов из листовой стали: (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=0.270 + 0.100 + 0.100=0.470 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка покрытий кровель без настенных желобов из листовой стали: (неудовлетворительное состояние Конструкций) | Р=0.250 + 0.250=0.500 т/100м2 |
| 46-04-008-3 | 46-40-3 | 46-97 | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы: (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=0.500+0.6*(0.9-0.5):(0.6-0.3)=1.300т/100м2 |
|  |  |  | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы: (неудовлетворительное состояние Конструкций) | Р=0.900+0.3*(0.9-0.5):(0.6-0.3)=1.300т/100м2 |
| 46-04-008-4 | 46-40-4 | 46-98 | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных волнистых листов: (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=1.0+81.0*(1.4-1.0):(81.0-40.5)=1.80т/100м2 |
|  |  |  | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных волнистых листов: (неудовлетворительное состояние Конструкций) | Р=1.4+40.5*(1.4-1.0):(81.0-40.5)=1.80т/100м2 |
| 46-04-009-1 | 46-41-1 | 46-99 | Разборка бетонных оснований под полы: из гравия | Р=2.400 т/м3 |
| 46-04-009-2 | 46-41-2 | 46-100 | Разборка бетонных оснований под полы: из кирпичного щебня | Р=2.100 т/м3 |
| 46-04-010-1 | 46-42-1 | 46-101 | Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных | Р=2.200 т/м3 (см. ТЕР-27 т.ч. п.1.14) |
| 46-04-010-2 | 46-42-2 | 46-102 | Разборка покрытий полов: дощатых (удовлетворительное состояние К) | Р=0.600+0.600*(1.8+0.2+2.5)=3.300 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка покрытий полов: дощатых (неудовлетворительное состояние К) | Р=1.300+0.600*(0.9+0.1+2.5)=3.400 т/100м2 |
| 46-04-010-3 | 46-42-3 | 46-103 | Разборка покрытий полов: паркетных (удовлетворительное состояние К) | Р=2.700 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка покрытий полов: паркетных (неудовлетворительное состояние К) | Р=2.700 т/100м2 |
| 46-04-010-4 | 46-42-4 | 46-104 | Разборка покрытий полов: из торцовой деревянной шашки | Р=4.000 + 0.600 * 3.70=6.220 т/100м2 |
| 46-04-010-5 | 46-42-5 | 46-105 | Разборка покрытий полов: из каменной шашки | Р=1.800 т/м3 (ТЕРр-2001-СПб о.у. п.1.22) |
| 46-04-010-6 | 46-42-6 | 46-106 | Разборка покрытий полов: из металлических (чугунных) плит 300*300 мм | Р=7.200 т/м3 (СНиП II-23-81* прил.3 табл.63) |
|  |  |  | Разборка покрытий полов: из металлических (стальных) плит 300*300 мм | Р=7.850 т/м3 (СНиП II-23-81* прил.3 табл.63) |
| 46-04-010-7 | 46-42-7 | 46-107 | Разборка покрытий полов: из металлических (чугунных) плит 1000*1000 мм | Р=7.200 т/м3 (СНиП II-23-81* прил.3 табл.63) |
|  |  |  | Разборка покрытий полов: из металлических (стальных) плит 1000*1000 мм | Р=7.850 т/м3 (СНиП II-23-81* прил.3 табл.63) |
| 46-04-011-1 | 46-43-1 | 46-108 | Разборка покрытий полов в зданиях: из плиток на битумной мастике | Р=1.800 т/м3 (ТЕРр-2001-СПб о.у. п.1.22) |
| 46-04-011-2 | 46-43-2 | 46-109 | Разборка покрытий полов в зданиях: из плиток на растворе | Р=1.800 т/м3 (ТЕРр-2001-СПб о.у. п.1.22) |
| 46-04-011-3 | 46-43-3 | 46-110 | Разборка покрытий полов в зданиях: из плиток на силикатных замазках | Р=1.800 т/м3 (ТЕРр-2001-СПб о.у. п.1.22) |
| 46-04-011-4 | 46-43-4 | 46-111 | Разборка покрытий полов в зданиях: из плиток на арзамит замазках | Р=1.800 т/м3 (ТЕРр-2001-СПб о.у. п.1.22) |
| 46-04-011-5 | 46-43-5 | 46-112 | Разборка покрытий полов в зданиях: из плиток на пласт-замазках или серном цементе | Р=1.800 т/м3 (ТЕРр-2001-СПб о.у. п.1.22) |
| 46-04-011-6 | 46-43-6 | 46-113 | Разборка покрытий полов в зданиях: из плиток на подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит или пласт замазками | Р=1.800 т/м3 (ТЕРр-2001-СПб о.у. п.1.22) |
| № расценки | Наименование работ | Расчет массы мусора |
| ТЕР46-2001 | ЕРС46-1999 | Е46-1984 |  |  |
| 46-04-011-7 | 46-43-7 | 46-114 | Разборка покрытий полов в зданиях: из кирпича на битумной мастике или кислотоупорном растворе | Р=1.800 т/м3 (ТЕРр-2001-СПб о.у. п.1.22) |
| 46-04-011-8 | 46-43-8 | 46-115 | Разборка покрытий полов в зданиях: из кирпича на цементном кислотоупорном растворе или кислотоупорных замазках | Р=1.800 т/м3 (ТЕРр-2001-СПб о.у. п.1.22) |
| 46-04-011-9 | 46-43-9 | 46-116 | Разборка покрытий полов в зданиях: из кирпича на серном цементе, пласт-замазках или арзамит замазках | Р=1.800 т/м3 (ТЕРр-2001-СПб о.у. п.1.22) |
| 46-04-011-10 | 46-43-10 | 46-117 | Разборка покрытий полов в зданиях: из кирпича на подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит или пласт замазками | Р=1.800 т/м3 (ТЕРр-2001-СПб о.у. п.1.22) |
| 46-04-011-11 | 46-43-11 | 46-118 | Разборка покрытий полов в зданиях: полимерцементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм | Р=2.200 * 100.0 * 0.005=1.100 т/100м2 (ТЕРр-2001-СПб о.у. п.1.22 – 2.200 т/м3) |
| 46-04-011-12 | 46-43-12 | 46-119 | Разборка покрытий полов в зданиях: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислотоупорных и жароупорных бетонов) | Р=2.400 * 100.0 * 0.025=6.000 т/100м2 (ТЕРр-2001-СПб о.у. п.1.22 – 2.400 т/м3) |
| 46-04-011-13 | 46-43-13 | 46-120 | Разборка покрытий полов в зданиях: цементных и бетонных на каждые 5 мм изменения толщины (кислотоупорных и жароупорных бетонов) | Р=2.400*100.0*0.005*Кслоёв=1.200*Кслоёв т/100м2 (ТЕРр-2001-СПб о.у. п.1.22) |
| 46-04-011-14 | 46-43-14 | 46-121 | Разборка покрытий полов в зданиях: из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=0.300+30.0:100*0.11+30.0*(0.400-0.300-30.0:100*0.11) : (30.0-15.0)=0.434 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка покрытий полов в зданиях: из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов (неудовлетворительное состояние Конструкций) | Р=0.400+15.0*(0.400-0.300-30.0:100*0.11) : (30.0-15.0)=0.467 т/100м2 |
| 46-04-012-1 | 46-44-1 | 46-122 | Разборка деревянных заполнений проёмов: оконных с подоконной доской (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=2.700 + 0.600 * 3.50 =4.800 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных заполнений проёмов: оконных с подоконной доской (неудовлетворительное состояние Конструкций) |  |
| 46-04-012-2 | 46-44-2 | 46-123 | Разборка деревянных заполнений проёмов: оконных без подоконной доски (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=2.600 + 0.600 * 2.80 =4.280 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных заполнений проёмов: оконных без подоконной доски (неудовлетворительное состояние Конструкций) |  |
| 46-04-012-3 | 46-44-3 | 46-124 | Разборка деревянных заполнений проёмов: дверных и воротных (удовлетворительное состояние Конструкций) | Р=0.700 + 0.600 * 2.50 =2.200 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка деревянных заполнений проёмов: дверных и воротных (неудовлетворительное состояние Конструкций) |  |
| 46-04-013-1 | 46-45-1 | 46-125 | Разборка лестничных: маршей на одном косоуре (железобетонном) | Р=30.100 + 137.0 * 0.30 * 0.15 * 0.50 * 2,500 + 4.90 * 1.800 =46.626 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка лестничных: маршей на одном косоуре (металлическом) | Р=24.600 + 137.0 * 0.30 * 0.15 * 0.50 * 2.500 + 4.90 * 1.800 + 1.600 =42.726 т/100м2 |
| 46-04-013-2 | 46-45-2 | 46-126 | Разборка лестничных: маршей на двух косоурах (железобетонных) | Р=39.800 + 124.0 * 0.30 * 0.15 * 0.50 * 2.500 + 4.50 * 1.800 =54.875 т/100м2 |
|  |  |  | Разборка лестничных: маршей на двух косоурах (металлических) | Р=21.600 + 124.0 * 0.30 * 0.15 * 0.50 * 2.500 + 4.50 * 1.800 + 3.200 =39.875 т/100м2 |
| 46-04-013-3 | 46-45-3 | 46-127 | Разборка лестничных: маршей по основанию на грунте | Р=16.400 + 124.0 * 0.30 * 0.15 * 0.50 * 2.500 + 4.50 * 1.800 =31.475 т/100м2 |
| 46-04-013-4 | 46-45-4 | 46-128 | Разборка лестничных: площадок по металлическим балкам монолитных ЖБ | Р=2.730 + 1.200 =3.930 т/100м2 |
| № расценки | Наименование работ | Расчет массы мусора |
| ТЕР46-2001 | ЕРС46-1999 | Е46-1984 |  |  |
| 46-04-013-5 | 46-45-5 | 46-129 | Разборка лестничных: площадок по металлическим балкам сборных ЖБ | Р=1.970 + 1.200 =3.170 т/100м2 |
| 46-04-014-1 | 46-46-1 | 46-130 | Разборка ступеней: на косоурах | Р=100.0 * 0.30 * 0.15 * 0.50 * 2.500 + 0.25 * 2.200 =6.175 т/100м (см. ГЭСН-7-05-015-1) |
| 46-04-014-2 | 46-46-2 | 46-131 | Разборка ступеней: на сплошном основании | Р=100.0 * 0.30 * 0.15 * 0.50 * 2.500 + 0.25 * 2.200 =6.175 т/100м (см. ГЭСН-7-05-015-1) |