Приложение № 1 к

Договору подряда № ______

от «____» ___________ 202__ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Капитальный ремонт металлоконструкций фундамента Общеузловой котельной, 2-ой этап", расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, г. Губкинский, панель 5, Общеузловая котельная.

| №п/п | Наименование раздела | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Выполнение работ по капитальному ремонту металлоконструкций фундамента Общеузловой котельной, 2-ой этап. Строительно-монтажные работы выполняются из материалов, приобретаемых Подрядчиком. |
| 2. | Основание для выполнения работ | Программа ремонтов филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Губкинский основных средств ресурсоснабжающей организации на 2021 год . |
| 3. | Заказчик | Акционерное Общество «Ямалкоммунэнерго» |
| 4. | Подрядчик | По итогу проведения процедуры закупок |
| 5. | Местоположение объекта | Российская Федерация, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, город Губкинский, панель 5, Общеузловая котельная. |
| 6. | Основные характеристики объекта | Общеузловая котельная стены и кровля из многослойных сэндвич-панелей заводского изготовления с металлическим покрытием из профилированного листа. Полы – многослойные утепленные сэндвич-панели заводского изготовления, покрытие со стороны цокольного пространства листы стальные Ϭ=2,0 мм. Год ввода в эксплуатацию – 1989 г. |
| 7. | Состав работ | Необходимо выполнить: -очистка поверхности головков свай из трубы D426мм щетками; -демонтаж металлического листа Ϭ=2мм в цокольном пространстве (защита утеплителя)- 175 м2; -Очистка поверхности щетками швеллера №40 щетками вручную – 173,5 м/п; -Демонтаж швеллера №24- 21,25 м/п; -Демонтаж швеллера №20-25 м/п; -Очистка поверхности щетками швеллера №20,№24 щетками вручную-96 м/п; -Монтаж швеллеров №24У с помощью домкратов -21,25 м/п; -Монтаж швеллеров №20У с помощью домкратов -25 м/п; -Очистка поверхности м/к пола со стороны цокольного пространства щетками вручную-122,5 м2; -Демонтаж верхнего металлического листа Ϭ=4мм-90 м2; -Монтаж верхнего металлического листа Ϭ=6мм чечевичного рифления 90 м2; -Окраска поверхностей м/к (оголовки свай, двутавр №40, швеллер №20,25,пол, металлического листа по грунту ГФ-021, эмалью КО-811- 698 м2; -Устройство тепловой изоляции пола матами минераловатными Ϭ=140мм 175м2; -Устройство герметизации пола рулонными материалами -175 м2; Устройство покрытия из окрашенного металлического листа Ϭ=2мм. Материал новый. |
| 11. | Исходные данные для составления смет | Для составления сметных расчетов использовать лицензированные программы для расчета стоимости строительства в РФ, аналогичные программе «WinРИК» Определение сметной стоимости строительства в соответствии с Новой Методикой определения сметной стоимости утвержденная Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр. Сметные расчеты выполнить в соответствии с Федеральными единичными расценками (ФЕР), утв. Приказами Минстроя РФ № 871/пр. и № 876/пр. от 26.12.2019 г. с применением коэффициентов перевода в текущие цены на основании Приложения 1 к письму Министерства строительства и ЖКХ РФ Резерв средств на непредвиденные работы и затраты Принять в размере 2% согласно Методики определения сметной стоимости утвержденная Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр. п.179 а Накладные расходы предусмотреть по видам работ от ФОТ, согласно МДС81-34-2004, районы Крайнего Севера. Сметную прибыль предусмотреть по видам работ от ФОТ, согласно МДС 81-25-2001 (Письмо № АП-5536/06). Стоимость материалов, не учтенных в нормативной базе 2000 года, принять по их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике определения сметной стоимости утвержденная Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр. и подписываются застройщиком или техническим заказчиком. Пересчет текущих цен на материалы в цены 2021 года произвести с применением коэффициентов перевода в текущие цены, утвержденных Минстроем РФ (последнее на момент формирования сметной документации) для Ямало-Ненецкого округа (3-я ценовая зона, г.Губкинский) |

| ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН |
| --- |
| _________________________ | _________________________ |
| ______________________ /______________/ | _____________________ /______________/ |
| М.П. | М.П. |

Дефектная ведомость

на выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт металлоконструкций
фундамента Общеузловой котельной. 2-й этап" , расположенному по адресу:
РФ. ЯНАО, г. Губкинский, промышленная зона, панель 5.

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка поверхности оголовков свай из трубы 0426, L=300mmщетками вручную | шт | 75 |  |
| 2 | Демонтаж металлического листа б=2мм в цокольном пространстве (защита утеплителя) | м2 | 175,0 |  |
| 3 | Очистка поверхности двутавров № 40 щетками вручную | м.п. | 173,5 |  |
| 4 | Демонтаж швеллеров № 24 | м.п. | 21,25 |  |
| 5 | Демонтаж швеллеров № 20 | м.п. | 25 |  |
| 6 | Очистка поверхности швеллера № 20 щетками вручную | м.п. | 96,0 |  |
| 7 | Очистка поверхности швеллера № 25 щетками вручную | м.п. | 96,0 |  |
| 8 | Монтаж швеллеров № 24У с помощью домкратов | м.п. | 21,25 |  |
| 9 | Монтаж швеллеров № 20У с помощью домкратов | м.п. | 25 |  |
| 10 | Очистка поверхности м/к пола со стороны цокольного пространства щетками вручную | м2 | 122,5 |  |
| И | Демонтаж верхнего металлического листа б=4мм | м2 | 90,0 |  |

| 12 | Монтаж верхнего металлического листа б=6мм чечевичного рифления | м2 | 90,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Окраска поверхностей м/к (оголовки свай , двутавр № 40. швеллер № 20. 25. пол) эмалью КО-811 по грунту ГФ-021 | м2 | 523,8 |  |
| 14 | Устройство тепловой изоляции пола матами минераловатными 6=140мм | м2 | 175,0 |  |
| 15 | Устройство герметизации пола полиэтиленовой пленкой насухо | м2 | 175,0 |  |
| 16 | Окраска поверхностей металлического листа эмалью КО-811 по грунту ГФ-021 с двух сторон | м2 | 175,0 |  |
| 17 | Устройство покрытий из окрашенного металлического листа б=2мм. Материал новый. | м2 | 175 | в цокольном пространстве |