| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ по капитальному ремонту кровли скатной (наименование работ) по адресу: Рождественская, 33 (Левое крыло пл. Маркина, Нижне-Волжская набережная) (наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса) |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Демонтаж ограждения на кровле | М.п. | 50 |  |  |
| 2 | Монтаж лесов | М.п | 30 |  |  |
| 3 | Разборка покрытий кровель из листовой стали у ендовы вручную | м2 | 50 |  |  |
| 4 | Разборка покрытий кровель из листовой стали вокруг каменных тумб | Шт. | 16 |  |  |
| 5 | Разборка покрытий кровель из листовой стали(30+30+10*4м=280) | м2 | 280 |  |  |
| 6 | Разборка деревянных элементов кровли, обрешетки из брусков с прозорами, мауэрлатов | м2 | 240 |  |  |
| 7 | Разборка карнизов деревянных | м | 180 |  |  |
| 8 | Демонтаж деревянных элементов конструкций крыш | м | 240 |  |  |
| 9 | Демонтаж стропильных ног из брусьев | м2 | 240 |  |  |
| 10 | Демонтаж стропильных ног из досок | м2 | 240 |  |  |
| 11 | Демонтаж отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание тулью | м2 | 240 |  |  |
| 12 | Выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | м2 | 240 |  |  |
| 13 | Демонтаж концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | м2 | 240 |  |  |
| 14 | Разборка карнизов деревянных | м | 60 |  |  |
| 15 | Разбор и сборка лесов | М.п | 60 |  |  |
| 16 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 180 |  |  |
| 17 | Устройство обрешетки сплошной из досок под кровлю листовой стали | м2 | 80 |  |  |
| 18 | Монтаж деревянных элементов конструкций крыш | м | 240 |  |  |
| 19 | Монтаж стропильных ног из брусьев | м2 | 240 |  |  |
| 20 | Монтаж стропильных ног из досок | м2 | 240 |  |  |
| 21 | Монтаж отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание тулью | м2 | 240 |  |  |
| 22 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | м2 | 240 |  |  |
| 23 | Утепление покрытий | м2 | 280 |  |  |
| 24 | Устройство кровель из листовой стали | м3 | 280 |  |  |
| 25 | Уборка мусора, спуск с высоты | т | 3 |  |  |
| 26 | Разбор лесов | М.п | 30 |  |  |
| 27 | Погрузка мусора | т | 3 |  |  |
| 28 | Перевозка мусора на расстояние 25 км | т | 3 |  |  |
| 29 | Прочие работы |  |  |  |  |
| Итого | 2850000 |
| 1 | Брус 200*200*6000 | М3 | 5 | 27950 | 139750 |
| 2 | Доска 40*100*6000 | М3 | 13 | 45950 | 597350 |
| 3 | Доска 50*150*6000 | М3 | 3 | 45950 | 137850 |
| 4 | Т-обр. профиль |  |  | 19500 | 19500 |
| 5 | Г-обр. профиль |  |  | 18000 | 18000 |
| 6 | Плёнка | рул | 2 | 17500 | 35000 |
| 7 | Оцинковка 1250*2500*0,006 | т | 1,5 | 105000 | 157500 |
| 8 | Гвозди, саморезы, анкера |  |  |  | 75000 |
| 9 | Прочии материалы |  |  |  | 150000 |
| Итого: | 1329950 |
| Всего: | 4179950 |

| Составил: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __________ | __________________________ | __________ | ____________________ |
| (дата) | (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество) |
| Контактный телефон: |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |
| __________ | __________________________ | __________ | ____________________ |
| (дата) | (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество) |