Приложение 5 к контракту

от «__» ___________2022 г. №____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку сметной документации по капитальному ремонту

здания МБДОУ ДС № 17 расположенного по адресу:

Московская обл., г. Чехов, ул. Монтажная д.8.

и получения положительного заключения государственной экспертизы.

| № п/п | Наименование требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ |
| 1.1. | Основание для выполнения работы | 1. В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», государственной программы Московской области «Образование Подмосковья», муниципальная программа городского округа Чехов Московской области «Образование». |
| 1.2. | Заказчик работ | Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №17, расположенное по адресу: Московская обл., г. Чехов, ул. Монтажная д.8. Контакты: телефон 8(903)161-90-65; элект. почта: nikadelena@yandex.ru |
| 1.3. | Адрес объекта | Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 17, расположенное по адресу: Московская обл., г. Чехов, ул. Монтажная д.8. |
| 1.4. | Наименование и вид работ по объекту (объектам): | Выполнение работ по разработке сметной документации на капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад № 17, расположенного по адресу: Московская обл., г. Чехов, ул. Монтажная, д. 8, с получением положительного заключения государственной экспертизы. |
| 1.5. | Сроки выполнения работ по муниципальному контракту | Разработка сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы, выполнить в течение 60 календарных дней от даты заключения контракта. |
| 1.6. | Исполнитель работ: | Определяется по результатам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 1.7. | Источник финансирования строительства объекта | Средства бюджета городского округа Чехов. КОЗ: 02.75.07.02.02.01.05.01 - Разработка проектной документации объекта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования |
| 1.8. | Основные технико-экономические показатели объекта | Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 17, расположенное по адресу: Московская обл., г. Чехов, ул. Монтажная д.8. Основные ТЭП: здание 2-х этажное общей площадью – 1286 м2, средняя высота помещений – 3,0 м, строительный объем здания – 5425 м3, год постройки – 1953 г. Инвентарный номер 314: 092-738 Категория сложности для обмерных работ и для работ по комплексному инженерно-техническому обследованию (КИТО) определено по таблице 7, п.2 СБЦП 81-2001-25 и отнесены ко II категории сложности работ. |
| 1.9. | Категория сложности объекта | Уровень ответственности – II (нормальный), коэффициент надежности по ответственности 1,0 (в соответствии с Федеральным Законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»). |
| 1.10. | Виды работ | Подготовка ведомости объемов работ и сметной документации с необходимыми расчетами в порядке, установленном приказом Минстроя России от 30.03.2020 №175/пр. |
| 2. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| 2.1. | Краткая характеристика разработки сметной документации Исполнителем | -Разработка сметной документации в объеме, установленном в смете на работы, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 «О составе сметной документации и требованиях к их содержанию». - Согласование сметной документации с Заказчиком, и иными государственными органами (при необходимости) в установленном законодательством РФ порядке. - Выступать уполномоченным представителем Заказчика по полному сопровождению прохождения разработанной сметной документации в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и получения Положительного заключения. При проведении государственной экспертизы Исполнитель обязан устранить возникшие замечания. |
| 2.2. | Исходные данные | Для разработки сметной документации, предусмотренной настоящим Техническим заданием, Исполнитель, при содействии Заказчика, производит сбор пакета (комплекта) необходимой исходно-разрешительной документации в следующем объеме: 1. Технический паспорт БТИ (назначение здания обязательно должно соответствовать назначению здания после капитального ремонта). 2. Акт осмотра ремонтируемого здания, 3. Фотографии ремонтируемого здания (фасады, коридоры, помещения). 4.Дефектные ведомости (прилагаются отдельным файлом к проекту Контракта -Приложение 6 к Контракту) По данной системе исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя. |
| 2.3. | Общие требования к сметной документации | Сметная документация должна соответствовать по объему и составу требованиям Приказа Минстроя России от 4 августа 2020 г № 421/пр. «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства…» и иных действующих строительных и санитарных норм, требований пожарной безопасности. Разделы необходимо разработать в объеме, достаточном для выполнения работ, получения согласований и проведения экспертизы в установленном порядке. При разработке сметной документации обеспечить: - применение материалов, изделий, конструкций в соответствии со степенью огнестойкости здания (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); - класс конструктивной пожарной опасности здания – не ниже С1 (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130. 2020). |
| 2.4. | Прочие требования | При разработке сметной документации руководствоваться Письмом Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.10.2021 №47594-ИФ/13 «Перечень работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений» (приложение 1 к Заданию на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование). Все строительные материалы, оборудование упомянутые в проектно-сметной документации, должны иметь ссылки на ГОСТ, ТУ или описание технических, цветовых и других характеристик. Дефектные ведомости (ведомости объемов работ) должны быть оформлены согласно требованиям ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Цена материалов и оборудования, определенных по «ценам поставщика» должна быть подтверждена путем сбора информации из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах (прайс-листами, ссылкой на интернет ресурс, или расчетом), согласно Федерального закона от 05.04.13 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23. 12. 2019 года № 841/пр. «ПЦСН-2020 МО. Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области», и иные законы, нормативные и правовые акты Российской Федерации, Московской области, муниципального образования Московской области. |
| 2.5. | Требования к разработке специальных технических условий | По необходимости. |
| 2.6. | Сопутствующие работы | Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает - работы по корректировке сметной документации, необходимость которых возникла в процессе согласований, экспертизы; - выполнение иных сопутствующих работ, оказание сопутствующих работ, связанных с выполнением контракта; |
| 2.7. | Требования по объему и сроку гарантий качества работ: | В соответствии с Проектом контракта |
| 2.8. | Условия и порядок оплаты выполненных работ: | Оплата по контракту осуществляется в порядке, установленном Проектом контракта. |
| 2.9. | Требования к разработке сметной документации | 1. Сметы должны содержать все необходимые для производства работ разделы, в том числе: демонтажные работы; монтажные работы; общестроительные работы; монтажные работы; электромонтажные работы; фасадные работы; кровельные работы; сантехнические работы; работы по установки узла учета и узла элеватора; устройство пожарной сигнализации; устройство видеонаблюдения; устройство водоподготовки для бассейна; оборудование; прочие затраты; пуско-наладочные работы и иные работы. 2. Сметная документация должна быть выполнена в полном объеме и соответствовать положениям Приказа Минстроя России от 4 августа 2020 г № 421/пр. «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства…», с ПЦСН-2020 МО «Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области (с изменениями)» и иных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов на дату проведения проверки достоверности сметной стоимости. 3. Сметная документация должна представляться в следующем составе: - пояснительная записка к сметной документации; - сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта (ССР); - локальные сметные расчеты; - ведомости объемов работ; - прайс-листы; - сопоставительный анализ стоимости каждой единицы товара в табличной форме с указанием стоимости производителя/поставщика (информация не менее чем от 3-х производителей/поставщиков с приложением в виде прайс-листов, коммерческих предложений. Прайс-листы в обязательном порядке должны быть включены в состав сметной документации, пронумерованы и согласованы с заказчиком до составления сводного сметного расчета (на каждую позицию по 3 прайс-листа). В локальный сметный расчет включается среднее значение стоимости. 4. Сметную документацию выполнить в соответствии с «ПЦСН - 2020 МО. Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области (с изменениями)». 5. Для обоснования стоимости материалов и оборудования, отсутствующих в единичных расценках, следует руководствоваться положениями ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)) для определения средней стоимости материалов и оборудования. В стоимость материалов и оборудования должны включаться все расходы, в том числе расходы на доставку, страхование, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6. При разработке сметной документации использовать программный комплекс «EXСEL», «Smeta.ru», «Гранд - Смета» и иные программные продукты, применяемые для расчета сметной документации. Сметную документацию, передать заказчику помимо в вышеуказанных программных продуктах на CD-диске или на USB накопителе). 7. В сводном сметном расчете сметная стоимость должна быть указана в двух уровнях цен (баз. на 01.01.2000 и текущем уровне цен); 8. Коммерческие предложения должны быть оформлены соответствующим образом (оригиналы, заверенные Исполнителем копии со словами «Копия верна» с указанием Ф.И.О и должности лица, удостоверившего копию) с указанием даты, стоимости в рублях. За недостоверность информации о материалах и об оборудовании Исполнитель несет полную ответственность. 9. Сметная документация разрабатывается на отдельные виды СМР. 10. Локальные сметные расчеты составляются на каждый вид СМР, с указанием на обоснование (№ чертежа и т.п.). Итоги в локальных сметах должны быть разделены на строительные, монтажные оборудование и прочие. 11. Во всех сметах, в т.ч. и локальных должны быть фамилия, инициалы и подпись исполнителя, и печать организации (если такая имеется). |
| 3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 3.1. | Количество экземпляров сметной документации | Результаты выполненных работ передаются Заказчику Исполнителем: 2 экз. на бумажном носителе. На электронном носителе |
| 3.2. | Требования к представлению работы | Результаты выполненных работ передаются Заказчику Исполнителем: на электронном носителе А. Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде: сметная документация – в форматах файлов табличного процессора типа MS Excel и программного комплекса для составления и проверки сметных расчётов типа Гранд-смета или аналогичных. Б. Требования к представлению документации, подтверждающей выполнение работы: 1). Результатом выполнения работы, предусмотренного настоящим Техническим заданием, являются документы: сметной документации в составе и содержании разделов, установленном с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, на которую получено положительное заключение экспертизы и не имеющую противоречий с: - настоящим Техническим заданием; - положительным заключением государственной экспертизы; 3) Положительные заключения о достоверности сметной стоимости; 4) Сметная документация, выполненная в соответствии с ПЦСН-2020 МО, на которую получено положительное заключение экспертизы о достоверности сметной стоимости и не имеющая противоречий с: - положительным заключением государственной экспертизы; В. Требования к представлению документации в электронном виде для проведения государственной экспертизы сметной документации и (или) результатов инженерных изысканий: Документы в электронном виде для проведения государственной экспертизы сметной документации и (или) результатов инженерных изысканий должны соответствовать приказу Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». |
| 3.3. | Экспертиза проверки достоверности сметной стоимости ремонта | 1. Представление сметной документации, для проведения государственной экспертизы о проверке достоверности сметной стоимости осуществляется Исполнителем через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. 2. Исполнитель представляет в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», через РПГУ, разработанную сметную документацию в электронном виде и получает положительное заключение государственной экспертизы. 3. Работу по защите сметной документации и обоснованию объемов работ в экспертизе проводит Исполнитель. Стоимость экспертизы оплачивает Исполнитель. 4.Срок прохождения экспертизы входит в срок выполнения работ по контракту. |
| 3.4. | Прочие условия | Исполнитель выполняет все необходимые согласования, указанные в настоящем Техническом задании, а также указания Заказчика, в рамках исполнения Контракта для достижения конечного результата по разработке сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы. |