УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ПАО «ТГК-2»

______________ Ю.А. Беломестнов

«___»_______________ 20___ г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по текущему содержанию ж/д путей ЯТЭЦ-1

(ГКПЗ 2018, раздел «УслПрХ», закупка № 1049)

1. Наименование предприятия

1.1. Ярославская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2», 150003, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д.7.

- Наименование оборудования

2.1. Внутриплощадочные железнодорожные пути необщего пользования  Ярославской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2».

3. Основание для оказания услуг

3.1 Правила технической эксплуатации железных дорог РФ от 26.05.2000 № ЦРБ-756 (ПТЭ).

3.2. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути.

4. Цель оказания услуг

4.1. Услуги по техническому обслуживанию подъездных железнодорожных путей необщего пользования Ярославской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2», эксплуатируемых в круглогодичном режиме, оказываются с целью контроля состояния пути и сооружений, предупреждения неисправностей, обеспечения длительных сроков службы всех элементов железнодорожного пути и сооружений, бесперебойной подачи вагонов с грузами, поступающих на Ярославскую ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» и для оценки технического состояния объекта на соответствие предъявляемым к нему требованиям безопасного движения подвижного состава «РЖД» Российской Федерации.

4.2. Результатом оказания услуг по техническому обслуживанию подъездных железнодорожных путей является Акт технического состояния ж/д пути, в котором указано о состоянии ж/д путей и соответствии их требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути.

5. Содержание услуг

Техническое задание предполагает оказание следующего комплекса услуг:

5.1. Осмотр и диагностика всего участка пути со стрелочными переводами с  записью и предоставлением результатов.

5.2. Замена дефектных шпал, добивка костылей, подтягивание и смазка стыковых болтов.

5.3. Устранение сверхнормативного отклонения по ширине рельсовой колеи ж/д пути (регулировка ширины колеи на пути и стрелочных переводах, исправление просадок и перекосов пути).

5.4. Устранение сверхнормативного отклонения по высоте рельсовой колеи ж/д пути.

5.5. Оказание услуг согласно типового регламента «Правила технической эксплуатации промышленного ж/д транспорта».

5.6. Благоустройство территории, восстановление площадок и дорог, нарушенных во время оказания услуг.

Ведомость текущего содержания.

| № п.п. | Наименование услуг | Объем | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность путей необщего пользования – 1,07 км, стрелочных переводов – 4 шт., переездов – 4 шт. |  |  |
| 5.1. | май 2019 - ноябрь 2019 (7 месяцев) |  |  |
| 5.1.1 | Осмотр и проверка ширины колеи пути путевым шаблоном ЦУП (3 разряд 0,19ч/ч на 1 звено) | до 50 звеньев | 1 раз в месяц |
| 5.1.2 | Регулировка ширины колеи по результатам осмотра | до 25 шпал | 1 раз в месяц |
| 5.1.3 | Частичная замена дефектных элементов верхнего строения пути - шпал деревянных | до 10 шпалы | 1 раз в месяц |
| 5.1.4 | Подтягивание и смазка стыковых болтов | до 60 шт. | 1 раз в 2 месяца |
| 5.1.5 | Добивка костылей | до 90 шт. | 1 раз в 2 месяца |
| 5.1.6 | Исправление просадок и перекосов пути | до 50 шпал | 1 раз в месяц |
| 5.1.7 | Обслуживание элементов скреплений на стрелочных переводах: |  |  |
| 5.1.7.1 | регулировка прилегания остряков к рамному рельсу (3 разряд 0,98ч/ч на 1 остряк) | до 2 остряков | 1 раз в месяц |
| 5.1.7.2 | шлифовка элементов стрелочного перевода: |  |  |
| 5.1.7.2.1 | сердечников крестовины (3 разряд 0,3ч/ч на 1 сердечник) | до 2 сердечников | 1 раз в месяц |
| 5.1.7.2.2 | остряков (3 разряд 0,41ч/ч на 1 остряк) | до 2 остряков | 1 раз в месяц |
| 5.1.7.2.3 | усовиков (3 разряд 0,41ч/ч на 1 усовик) | до 2 усовиков | 1 раз в месяц |
| 5.1.8 | Смазка стрелочных переводов (3 разряд 0,2ч/ч на 1 стрелочный перевод) | 4 стрелочных перевода | 1раз в 2 месяца |

5.7. Монтаж оборудования выполняется в соответствии с правилами монтажа и требованиями НТД.

5.8. Проведение инструктажа персонала «Исполнителя».

5.9. Описание объекта.

Внутриплощадочный ж/д путь необщего пользования, находящийся на территории ЯТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2», применяется для транспортировки и выгрузки  грузов (мазут, серная кислота, известь, магнезит, железный купорос) приходящих в адрес ЯТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2». Протяжённость ж/д пути составляет 681 п.м. (1362 м), 4 стрелочных перевода, 4 ж/д переезда, одна мазутосливная эстакада, эстакада для слива серной кислоты.

5.10. Заказчик имеет право изменять объем и сроки оказания услуг, указанные в настоящем техническом задании, в зависимости от текущей потребности в оказании услуг.

Номенклатура МТР, приобретаемая Исполнителем, должна быть в обязательном порядке согласована с Заказчиком на предмет уточнения количества и закупочной цены.

Схема ж/д путей принадлежащих ЯТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2»

Границей подъездного ж/д пути ЯТЭЦ-1 является стык рамного рельса СП-30.

- Путь № 2 от СП-23 до тупика – 256 м;

- Путь № 3 от СП-30 до тупика – 275 м, стрелочный перевод – 4шт.;

- Путь № 4 от СП-202 до разгрузсарая- 80 м.

# Требования к Исполнителю.

  - Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации (графиков оказания услуг и т.п.) и ее соответствие требованиям НТД.

  - Монтаж должен выполняться специализированными организациями, имеющими опыт оказания услуг на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного оказания услуг.

  - Наличие достаточного  количества квалифицированного, аттестованного персонала для оказания комплекса услуг (не менее 3-х специалистов, предоставить копии удостоверений лиц, допущенных к оказанию услуг).

  - Наличие у лиц, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг.

  - Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, норм и инструкций, регламентирующих оказание услуг и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

  - Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора. Исполнитель не должен быть неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности, противопожарного режима объекта.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал средствами защиты, а так же всем необходимым инструментом и приспособлением (за исключением поставляемого заводом изготовителем оборудования).

  - Исполнитель предоставляет технологическую оснастку, такелажные приспособления, инструмент и специальный измерительный инструмент, имеющий сертификат соответствия и прошедший поверку в установленном порядке для оказания услуг по техническому обслуживанию подъездных железнодорожных путей необщего пользования (предоставить копии сертификатов и свидетельств о поверке).

  - Наличие положительных референций.

  - Исполнитель предоставляет копии протоколов проверки знаний по охране труда первых руководителей организации (не менее 3-х человек).

  - Исполнитель до начала оказания услуг, на основании ТЗ, привлекая соисполнителей по оказанию услуг, обязан предоставить договор сотрудничества с данными организациями и все документы в соответствии с разделом ТЗ «Требования к Исполнителю».

  - Привлечение Исполнителем соисполнителей по оказанию услуг должно быть письменно согласовано с Заказчиком.

  - Ответственность перед Заказчиком за качество и объёмы услуг, оказанные соисполнителем, несет Исполнитель в соответствии с законодательством РФ.

  - Исполнитель предоставляет справку о состоянии производственного травматизма за предыдущий год согласно форме следующей таблицы.

| Наименование организации | Среднесписочная численность работающих за предыдущий год, чел. | Общее число пострадавших за предыдущий год, чел. | В том числе погибших за предыдущий год, чел. |
| --- | --- | --- | --- |

  - Объем услуг, оказываемых с привлечением соисполнителей, не должен превышать 50% от общего объема оказываемых услуг.

- Требования к оказанию услуг.

  - Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с технологическими картами, формулярами или проектом оказания услуг. При отсутствии вышеперечисленных документов Исполнитель обязан разработать проект оказания услуг в соответствии с РД153-34.0-20.608-2003 «Методические указания проекта производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требований к составу, содержанию и оформлению».

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии с ПБ, РД, Правилами проектирования, изготовления, приемке и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего технического задания.

  - Обязательное соблюдение требований следующих нормативно - технических документов:

- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей» 2004г.

- «ПТЭ» электрических станций и сетей РФ 2003г.

- ПТЭ железных дорог РФ.

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённые Приказом Минтруда России от 24.07.2013г. № 328н.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. N 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

- РД 153-34.0-03.301-00. ВППБ 01-02-95* «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- Правила по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующие на территории РФ, в зависимости от характера оказываемых услуг.

  - При оказании услуг должны использоваться материалы и оборудование, применение которых соответствует Федеральному Закону РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании».

# Сроки оказания услуг.

  - Начало оказания услуг: «01» мая 2019г.

Окончание оказания услуг: «31» ноября 2019г.

# Требования к приемке.

  - Сдача-приемка услуг осуществляется ежемесячно.

  - Исполнитель обязан уведомить в письменной форме Заказчика о сдаче услуг, скрываемых последующими услугами (т.е. услуг приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих услуг). Если скрытые услуги оказаны без приемки Заказчиком, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых услуг, с последующим восстановлением вскрытых объемов услуг за счет Исполнителя.

  - Приемка должна осуществляется в соответствии с НТД, СО 34.04.181-2003.

  - Недостатки оказанных услуг, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период подконтрольной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.

# Документация, предъявляемая Заказчику.

Исполнитель предъявляет Заказчику:

10.1. Перечень организаций, участвующих в оказании услуг, Ф.И.О. ИТР, ответственных за оказание этих услуг.

10.2. Документацию в объеме, предусмотренном НТД, СО 34.04.181-2003.

10.3. Сертификаты и технические паспорта на оборудование, материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

10.4. Акты о завершении оказания услуг, установленной формы, в том числе акты о приемке оборудования после комплексного опробования.

10.5. Промежуточные акты приемки отдельных узлов и конструкций.

10.6. Перечень дополнительных услуг, не предусмотренных ТЗ, проектом.

10.7. Инструкцию по ремонту и тех. обслуживанию.

10.8. Инструкцию по эксплуатации.

10.9. Технический отчет по оказанным услугам.

10.10. Другую необходимую документацию.

10.11. Акты сдачи-приемки оказанных услуг.

# Гарантия Исполнителя.

Исполнитель должен гарантировать:

11.1. Надлежащее качество оказанных услуг в полном объеме в соответствии с  проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

11.2. Оказание всех услуг в установленные сроки.

11.3. Соответствие результата услуг техническим характеристикам  в течение всего гарантийного срока.

11.4. Устранение недостатков в течение гарантийного срока, который должен составлять не менее 24 месяцев со дня окончательной приемки оказанных услуг.

# 12.  Ведомость МТР.

Всё оборудование и материалы для оказания услуг поставляет Исполнитель с учетом материалов и оборудования, находящегося на материальных складах Заказчика и пригодного для оказания услуг в соответствии с настоящим техническим заданием.

| Согласовано: Технический директор ЯТЭЦ-1 ___________________М. Ю. Потапов | Согласовано: Начальник управления ремонтов _______________________В.Ю. Ильюшко Начальник отдела энергоэффективности _______________________М.Н. Абабков |
| --- | --- |

# Text boxes

МСЭ-2

1 путь

Выведен из экспл.

МСЭ-2

2 путь

СП-30

4 путь

Выведен из экспл.

СП-202

СП-23

5 путь

СП-100

3 путь